## Slide 1: Working Experience of Himax
林倍寬
kwang997@gmail.com
0912768499

## Slide 2: Outline
HiTouch Designer :
  Programming FW and load configuration
  Generate mapping table
  Observe data and fine tune parameters dynamically
  Register Read/Write
Bridge Board Introduction
Notes: 我在 himax 三年半的時間，主要是在負責這個 Tool的開發，這個 Tool 的功能有幾點
第一：如果新的 IC 回來，為了讓 verify 的同事可以對這個 IC 進行操作，這個 Tool 要先作好基本的功能讓他們可以使用，例如說： register read/write 或是燒入 firmware與讀 data 出來。(像如果有一個新的IC 回來，它 MCU 是用 32 or 64 bit 的方式去傳收值，這個 AP 就需要去作資料重整的工作)
第二：其他正在開發 FW 的同仁，也必須使用這個工具來不斷地看觀察裸玻的狀況。有時候，他們會慢慢把某些參數拉出來讓在外出差的同事作調整，這時，他們就需要用這個 Tool 去驗証說，這些參數作了調整之後有沒有它的效果
第三：在外出差、帶新案子的同仁。他們並沒有修改 fw 的能力。如果整機還沒有出來的話，第一步便是先用此 Tool 來作初步的參數設定，等到在裸玻上的 performance 都調得差不多了，再將滙出的 FW 燒到整機的 IC 上。

## Slide 3: Overview
Hi Touch Designer
Load Config.
Edit Config.
Save Config.
Misc.
Program & Load configuration
IC & Channel Mapping
Instant Performance Fine Tune
Observer Raw Data & Performance
Save Configuration
Register Editor
Gesture Demo
Demo Panel

## Slide 4: Outline
HiTouch Designer :
  Programming FW and load configuration
  Generate mapping table
  Observe data and fine tune parameters dynamically
  Register Read/Write
Bridge Board Introduction

## Slide 5: Program & Load FW
The outlook of Program & Load FW page
Connected Status
Voltage Setting
FW management
Loaded FW info
Notes: 連接狀態：在我們把 bridge board 一上電，接到電腦時，會作一連串初始化的動作：例如， bridge board FW 的 FW version check, 目前 IC type, 目前 FW version check, 還有這個 FW 所適用的 ITO type，最後是 FW loaded status
VCCA/VCCD setting : 每個 project 的 Touch IC 的電壓值都不儘相同，所以我們想在裸玻上也去摩擬這個狀況。因此在這個 panel，我們可以去控制 bridge board 給 IC 的電壓可以是幾 voltage
FW management : 左邊這一欄是 FW 這個資料夾下，有哪些子資料夾，這些子資料夾份別代表了一個 IC type，當我們點了某一個子資料夾，中間這個 panel 便會把裡面所有的 FW 展現出來。一般當 FW team 的人 release FW 的時候，他們就會通知我把他們的 FW 放到對應的子資料夾下，讓出差帶案子的同仁使用。另外，這個 Tool 也被要求要可以支援所有的 IC 型號，以方便管理。
Loaded FW info : 如果我們把某個 FW 作雙擊、載入參數的話，這一排就會顯示這個 FW 的相關訊息，例如 company name, xxx。來作為一識別的方式

## Slide 6: Outline
HiTouch Designer :
  Programming FW and load configuration
  Intro. To Mapping func.
  Observe data and fine tune parameters dynamically
  Register Read/Write
Bridge Board Introduction

## Slide 7: Channel Mapping
Hi Touch Designer
Load Config.
Edit Config.
Save Config.
Misc.
Program & Load configuration
IC & Channel Mapping
Instant Performance Fine Tune
Observer Raw Data & Performance
Save Configuration
Register Editor
Gesture Demo
Demonstration Panel

## Slide 8: Intro to Mapping func.
Select a FW file to load config
Get a Schematic for pin to pin assignment
Notes: 在帶新案子的時候，第一步要做的事情就是 mapping，這個功能的用意是，把 TP 上的透明走線，對應到 IC 上的每一個 pin 腳。讓 IC 和 TP 相互認識。
首先，我們需要一個由 FW team release 的 FW，來進行操作。所以我們需要載入 FW. 在作完 Mapping 之後，再把新的暫存器的設定值放入匯出的 FW 之中。

## Slide 9: Intro to Mapping func.
1.
2.
Select IC type and IC package
3.
Fill the TX, RX and Button numbers
Notes: 有了上述兩個材料之後，就可以進行下一步了。我們是以填完一個 excel 表的方式，來完成這個 mapping 的工作。在填完這個表之後，Tool 會把他們轉化成 register 的設定，最後存到 FW 的 configuration 裡。

## Slide 10: Intro to Mapping func.
For each different package, there is one specific class to construct the GUI package.
RX Number
TX Number
Since it is very un-friendly to do the mapping, we design another quick method.
Notes: 在前一頁選了 package 之後， Tool 就會知道目前所使用的是哪一種 package ，如果按下 GUI mapping 的話，就會出現一個類似電路圖的 panel ，方便使用作做 mapping.
對於每一個 package，我們 Tool 裡就會有一個相對應的 class ，來實作出來。目前IC 大約有6種，每一個 Ic type 又對應到六七個 pacakage, 所以現在作了大約 50 幾個 class 來對應這些 package 。
像這個封裝是 D48 QFN 88 ，就表現這個 IC pin 腳有 88 pin, 其中只有 48 個 pin 可以接到 TP 的 channel 上。這個 class 必須根劇這些資訊，來動態分布這些方框的個數和 size.
另外，剛剛填入的 TX, RX number ，也會在中間 panel 的出現相對應個數的矩形。邊邊橋色的方框，是代表可以使用的 pin 腳, 黑色的是代表無法使用的。

## Slide 11: Intro to Mapping func.
According to the schematic, finish the pin assignment

## Slide 12: Intro.to Mapping func.
Transform Excel information into register setting :

## Slide 13: Intro.to Mapping func.
Generate a New Firmware
FW
CFG
FW
CFG

## Slide 14: Intro to Mapping func.
Compare the difference of the exported bin file and original file.
Show the difference by the Red color
Register Address
Parameter Content

## Slide 15: Outline
HiTouch Designer :
  Programming FW and load configuration
  Generate mapping table
  Observe data and fine tune parameters dynamically
  Register Read/Write
Bridge Board Introduction

## Slide 16
Hi Touch Designer
Load Config.
Edit Config.
Save Config.
Misc.
Program & Load configuration
IC & Channel Mapping
Instant Performance Fine Tune
Observe Raw Data & Performance
Save Configuration
Register Editor
Gesture Demo
Deme Panel

## Slide 17: Intro to Data Observation
After finished mapping routine, we could try to program the configuration into the IC Flash
Right click to trigger the menu for FW loading & programming

## Slide 18: Intro to Data Observation
Data Observation
Fine Tune Panel

## Slide 19: Intro to Data Observation
3D Model View
Histogram View
Waveform View
Draw Mode

## Slide 20: Intro To Fine Tune
Step 1. Tune the specific item.
Step 2. Click the apply setting.
Step 3. Check its efficacy.
At Last, Save the parameter setting into bin file.
Notes: 再來是介紹參數微調的部份，我們會針對某些 item 的 performance 不滿意或是遇到問題，例如說…雜訊太大，手指訊號太少，劃線不夠直，劃線會斷線…等等 … 就必須找相對應的參數作調整。
這個時候，就來使用右手邊這個 panel 並找到相對應的參數，作調整，如果調完之後，那就再到下面按下 apply ，應用目前的設定值。看觀查剛剛遇到的問題有無改善。
這一個 item 調整到滿意之後，再換下一個進行調適，一直到整體表現都尚可滿意為止。
最後再把所有設定值都在存成另一個新的 FW 。有點像打RPG 遊戲一樣，最後進行存檔，以方便之後的調閱和調適。

## Slide 21: Intro. To Fine Tune
Generate a New Firmware
FW
CFG
FW
CFG

## Slide 22: Intro. to Fine Tune
The fine tune item is diversified, so it is necessary to complete this function with more complicate data structure

## Slide 23: Intro. to Fine Tune
We use one csv file to construct each fine tune item
  Each line present one fine-tune item.
Address
Value Range
Bit range
Present type
Misc.
Name

## Slide 24: Intro. To Fine Tune
We use one csv file to construct each fine tune item
  Each line present one fine-tune item.
+;*;&Slf_RX_OSR_H;16;&Slf_RX_OSR_L
= Slf_RX_OSR_H * 16 + Slf_RX_OSR_L
After adjusting the compound parameter, we have to parse it into corresponding register.
&Slf_RX_OSR_H^/;&RX OSR;16|&Slf_RX_OSR_L^%;&RX OSR;16
 Slf_RX_OSR_H = RX OSR / 16
 Slf_RX_OSR_L = RX OSR % 16

## Slide 25: Outline
HiTouch Designer :
  Programming FW and load configuration
  Generate mapping table
  Observe data and fine tune parameters dynamically
  Register Read/Write
Bridge Board Introduction

## Slide 26: Intro to Register Editor
Register Editor tab page :
Grouping register cluster, based on the XML file
Do MassRead of the group
Show the bit representation.
After modification, click the button to do register write
After IC type is identified, XML content will be read

## Slide 27: Outline
HiTouch Designer :
  Programming FW and load configuration
  Generate mapping table
  Observe data and fine tune parameters dynamically
  Register Read/Write
Bridge Board Introduction

## Slide 28: Intro. To Bridge Board
Bridge board :
  Cypress FX2 as the first generation bridge board and SiliconLab Bridge board as the 2nd gen bridge board (HID protocol)
  Setting VCCA & VCCD by DAC
  Control the power on/off and reset pin.
  Support Register Read/Write functionality
  Support flash programming functionality
  Update its flash data
  1 to 4 programming (SW I2C)
  Receive I2C data from Touch IC by TSIX pin

## Slide 29: Q&A